## Slide 1: Ручная дуговая сварка Способы зажигания сварочной дуги
Мастер п/о ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»
Ястребова Т.А.
Г. Нижний Тагил
2018

## Slide 2: Тема урока «Способы зажигания сварочной дуги»
Цель урока: Сформировать знания по теме «Сварочная дуга. Способы зажигания дуги».

## Slide 3
Сварочная дуга - разряд электрического тока в газовой среде. Электрические заряды в сварочной дуге переносятся заряженными частицами — электронами, а также положительно и отрицательно заряженными ионами.

## Slide 4: Способы зажигания дуги:
Касанием, «впритык».
Дугу зажигают касанием электрода о поверхность свариваемого изделия и отводом его перпендикулярно вверх.
«Чирканием», «спичкой».
Электродом как спичкой чиркают по поверхности свариваемого изделия

## Slide 5: Зажигание сварочной дуги.
1 способ - впритык
2 способ - чирканьем
90°
75°
электрод
пластина

## Slide 6: Сразу после зажигания дуги начинается плавление основного и электродного металлов. На изделии образуется ванна расплавленного металла.

## Slide 7: Возбуждение (возникновение) и горение дуги
1. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОСЛОЙКИ ИЗ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
3. ОБРАЗОВАНИЕ ШЕЙКИ
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДУГИ И СВАРОЧНОЙ ВАННЫ

## Slide 8
От правильно выбранной длины дуги зависят производительность сварки и качество сварного шва.

## Slide 9
Сварщик должен поддерживать горение дуги так, чтобы ее длина была постоянной.

## Slide 10
Нормальной считают длину дуги, равную 0,5 - 1,1 диаметра стержня электрода (в зависимости от типа и марки электрода и положения сварки в пространстве).

## Slide 11: Длина сварочной дуги равна 0,5 – 1,1 диаметру электрода.
Длинная дуга
Короткая дуга
пластина
электрод

## Slide 12
Увеличение длины дуги снижает устойчивое ее горение, глубину проплавления основного металла, повышает потери на угар и разбрызгивание электрода, вызывает образование шва с неровной поверхностью и усиливает вредное воздействие окружающей атмосферы на расплавленный металл.

## Slide 13
Сварщик должен подавать электрод в дугу со скоростью, равной скорости плавления электрода.

## Slide 14
Умение поддерживать дугу постоянной длины характеризует квалификацию сварщика.