## Slide 1
ВИКТОРИНА
по учебной практике
ОПИЛИВАНИЕ МЕТАЛЛА
ГПОАУ АМФЦПК
Мастер п/о
Абрамец Сергей Владимирович
г. Белогорск
2016г.

## Slide 2
1
Слесарная операция по снятию лишнего слоя с поверхности металла при помощи напильника?
ОПИЛИВАНИЕ

## Slide 3
2
Основной инструмент используемый при опиливании, представляет собой стальной брусок, на рабочей поверхности которого нанесено большое количество насечек, образующих режущие зубья?
НАПИЛЬНИК

## Slide 4
3
Для обработки каких поверхностей применяют опиливание?
Криволинейных
Плоских

## Slide 5
4
ОПИЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЫВАЕТ?
ЧИСТОВОЕ
ЧЕРНОВОЕ

## Slide 6
5
Назовите из каких частей состоит напильник?
1
2
3
4
5
6
7
1- нос
2-ребро
3 –грань
4-пятка
5-хвостовик
6-кольцо
7- ручка

## Slide 7
ВИДЫ
НАСЕЧЕК
НАПИЛЬНИКА

## Slide 8
6
Насечки напильника образуют зубья которые обеспечивают?
Снимают стружку с обрабатываемого материала.

## Slide 9
7
Насечка предназначенная для обработки цветных металлов и сплавов (латуни, цинка, свинца,
алюминия, бронзы, меди )?
Одинарная

## Slide 10
8
Насечка предназначенная для обработки чёрных металлов?
Двойная

## Slide 11
9
Насечка предназначенная для очень мягких
металлов и неметаллических материалов —
кожи, резины?
Рашпильная

## Slide 12
10
Насечка применяемая при обработке мягких металлов медь, дюралюминий?
Фрезерованная
(дуговая)

## Slide 13
11
Какими видами напильников окончательно обрабатывают и доводят поверхность?
Бархатными

## Slide 14
12
Вид напильников с крупной
насечкой и грубыми,
острыми зубьями?
РАШПИЛИ- главное отличие от напильника в насечках, которые выполнены отдельно в виде зубчиков или выступов.

## Slide 15
13
Вид небольших напильников, применяемые для лекальных, граверных, ювелирных работ, а также для зачистки в труднодоступных местах (отверстий, углов, коротких участков профиля и др.?)
Надфили

## Slide 16
14
Вид напильников предназначенных для обще слесарных работ?
Напильники общего назначения

## Slide 17
В зависимости от величины зубьев напильники различают

## Slide 18
0, 1; 2, 3; 4,5,6.

## Slide 19
16
Как называют первый класс напильников с насечкой № 0 и 1 (n = 4…12). Они имеют крупную насечку: 5 – 12 зубьев на 10 мм длины. Они имеют наиболее крупные зубья и применяемые для
грубой обработки?
Драчёвые

## Slide 20
17
Как называют второй и третий класс напильников с насечкой № 2 и 3 (n = 13…24), применяемые для чистового опиливания?
Личные

## Slide 21
18
Как называют 4,5, 6 классы напильников применяемые для окончательной обработки и доводки поверхностей. Они имеют мелкую насечку: 42 – 80 зубьев на 10 мм длины?
Бархатные

## Slide 22
19
Вид напильников применяемые для опиливания наружных или внутренних плоских поверхностей?
Плоские

## Slide 23
20
Вид напильников применяемые для распиливания квадратных и прямоугольных проёмов и пазов, узких плоских наружных поверхностей?
Квадратные

## Slide 24
21
Вид напильников применяемые для распиливания отверстий и пазов с углами более 60 градусов?
Трёхгранные

## Slide 25
22
Вид напильников применяемые для распиливания круглых и овальных отверстий, а также вогнутых поверхностей малого радиуса закругления?
Круглые

## Slide 26
23
Вид напильников применяемые для опиливания вогнутых поверхностей большого радиуса закругления и галтелей?
Полукруглые

## Slide 27
24
Вид напильников применяемые для опиливания зубьев зубчатых колёс, звёздочек, для распиливания профильных пазов и поверхностей, расположенных под острыми углами?
Ромбические

## Slide 28
25
Вид напильников применяемые для опиливания внутренних углов 10 градусов, узких пазов, зубьев зубчатых колёс, отделки углов в отверстиях с прямолинейными контурами?
Ножовочные

## Slide 29
26
Подготовка поверхности к опиливанию включает в себя?
Очистка от масла, грязи, окалин

## Slide 30
27
Назовите приёмы опиливания?
Слево на право
Справа на лево
Прямо

## Slide 31
28
Назовите правильное положение работающего при опиливании?
Заготовка в тисках должна соответствовать росту работающего, туловище в пол-оборота, ступни ног на расстоянии 20-30 см одна от другой.

## Slide 32
29
Назовите как правильно берут напильник при опиливании?
Напильник берут правой рукой так, чтобы правый палец лежал сверху вдоль ручки, а ладонь её упиралась в конец.

## Slide 33
30
При опиливании опилки и другие отходы необходимо убирать?
Специальной щеткой.

## Slide 34
31
Назовите инструмент с помощью которого производят контроль опиленной поверхности (проверяют параллельность сторон?)
Штангенциркуль

## Slide 35
32
Назовите инструмент используемый для проверки прямолинейности опиленной поверхности?
Лекальная линейка

## Slide 36
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!