## Slide 1: Тема урока: Технология оштукатуривания железобетонных поверхностей
Цель урока:
формирование знаний о технологии оштукатуривания железобетонных поверхностей

## Slide 2: Повторение пройденного материала

## Slide 3
СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

## Slide 4: Пирамида Хеопса
ЕГИПЕТ

## Slide 5: Великая Китайская стена
КИТАЙ

## Slide 6: Древнеримский КОЛИЗЕЙ
ИТАЛИЯ

## Slide 7: Бетонные лодки и корабли
Америка

## Slide 8: РОДИНА – МАТЬ ЗОВЁТ!
РОССИЯ
Волгоград

## Slide 9: Изучаем новый материал:
1.Что такое «железобетон»?
Железобетон – это строительный материал, состоящий из бетона и стальной арматуры.
2. Состав железобетона.
3. Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей.

## Slide 10: Схема штукатурного намёта при простом оштукатуривании железобетонных поверхностей
1.Оштукатуриваемая поверхность;
2.Слой «обрызг»;
3. Слой «грунт»

## Slide 11: Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей

## Slide 12: Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей
1. Подготовка рабочего места
2. Подготовка поверхности под оштукатуривание
5.Разравнивание штукатурного раствора
6. Затирка штукатурного слоя
4. Нанесение штукатурного раствора на железобетонную поверхность
3. Затворение штукатурного раствора
7. Контроль качества оштукатуривания

## Slide 13: Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей
1. Подготовка рабочего места
Специальная одежда
Оборудование
материал
Инструмент

## Slide 14: Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей
Удаление грубых неровностей
Удаление масляных пятен
Удаление грязи, пыли
Грунтование
поверхности
2. Подготовка поверхности под
оштукатуривание

## Slide 15: Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей
песок
вода
цемент
3. Затворение штукатурного раствора 1:3

## Slide 16: Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей
4. Нанесение раствора
обрызг
грунт
набрасыванием
набрасыванием
намазыванием

## Slide 17: Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей
5. Разравнивание штукатурного раствора

## Slide 18: Технологический процесс оштукатуривания железобетонных поверхностей
6. Затирка штукатурн-ого слоя

## Slide 19: 7. Контроль качества простого оштукатуривания железобетонных поверхностей
№ п/п | Вид отклонения | Допускаемое отклонение | Инструмент для определения
1. | Неровности поверхности | Не более 3 неровностей глубиной или высотой 5 мм | Правило длиной 2 м
2. | Отклонения поверхности по вертикали | 15 мм на всю высоту помещения | Уровень строительный
3. | Отклонения лузга, усенка от вертикали и горизонтали | 15 мм на весь элемент | Уровень строительный

## Slide 20: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Прослушать инструктаж
Одеть специальную одежду
Подготовить инструмент
Подготовить материал
Выполнить производственное задание
Убрать рабочее место

## Slide 21: Таким может быть результат работы специалистов-отделочников!

## Slide 22
Спасибо
за внимание!