## Slide 1: Презентация для сопровождения лекции по теме «Асинхронный двигатель»
Составил преподаватель
ГБПОУ МАДК им. А. А. Николаева
Демидов Сергей Эдуардович

## Slide 2: Электрические машины
Асинхронный двигатель

## Slide 3
Устройство трёхфазных асинхронных двигателей
Трёхфазные асинхронные двигатели применяются, главным образом, в устройствах для привода механизмов не требующих регулирования частоты вращения.

## Slide 4
Сердечник статора
Обмотка статора
Сердечник ротора
Вал двигателя
Беличья клетка
С короткозамкнутым ротором

## Slide 5
С короткозамкнутым ротором
Сварная беличья клетка

## Slide 6
С короткозамкнутым ротором
Литая беличья клетка

## Slide 7
С фазным ротором
Сердечник статора
Обмотка статора
Контактные кольца
с щётками
Сердечник ротора
Обмотка ротора

## Slide 8
Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя
Трёхфазная обмотка статора при включении её в сеть трёхфазного тока создаёт внутри него вращающееся магнитное поле, частота которого может быть рассчитана по формуле:
f – частота переменного тока;
p – число пар полюсов статора.
Частоту n1 называют синхронной частотой.
60f
p
n1 =

## Slide 9
Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя
Поле индуцирует в стержнях ротора ЭДС, которые создают в них токи.
В результате взаимодействия токов в роторе с вращающимся магнитным полем статора на стержни ротора действует сила Ампера и возникает вращающий момент, под действием которого ротор приводится во вращение с частотой n2

## Slide 10
Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя
Частота вращения n2 ротора двигателя меньше частоты вращения n1 магнитного поля статора.

## Slide 11
Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя
Частота вращения поля статора относительно ротора определяется частотой скольжения nS=n1–n2.
Отставание ротора от вращающегося поля статора характеризуется скольжением S.
S =
n1 – n2
n1

## Slide 12
Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя
Частота вращения ротора асинхронного двигателя рассчитывается по формуле:
n2 = n1(1–S)
60f
p
n2 =
(1–S)
или

## Slide 13
Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
Асинхронные двигатели не имеют простых и экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения ротора.
Плавное регулирование частоты вращения возможно только в двигателях в фазным ротором.
Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей связано с большими тепловыми потерями и возможно только в сторону уменьшения частоты по сравнению с синхронной частотой.

## Slide 14
Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
Ступенчатое регулирование скорости вращения можно осуществлять изменением числа пар полюсов статора двигателя.
Изменить число пар полюсов можно только в том случае, если это предусмотрено при изготовлении двигателя.

## Slide 15
Пуск асинхронного двигателя
Пусковой момент асинхронного двигателя небольшой, поэтому пуск двигателя осуществляют без нагрузки.
Под действием пускового момента ротор начинает раскручиваться, скольжение уменьшается, вращающий момент возрастает, процесс, соответствующий неустойчивому режиму работы, быстро заканчивается и переходит к устойчивому режиму..
Дальнейшее увеличение скорости вращения ротора приводит к уменьшению вращающего момента и рост скорости быстро прекращается. Ротор устойчиво вращается со скоростью, несколько меньшей скорости вращения поля.
После этого можно подключать нагрузку. Момент нагрузки не должен превышать максимального значения.

## Slide 16
Пуск асинхронного двигателя
Пуск двигателя с фазным ротором производится с помощью пускового реостата

## Slide 17
Вращающий момент асинхронного двигателя
M=CФIcosj
Ф – магнитный поток;
I – сила тока в обмотке ротора;
С – коэффициент, зависящий от параметров двигателя;
cosj – коэффициент мощности
Механическая характеристика
Зависимость M от S
M = M0+M2
M0 – момент холостого хода;
M2 – момент нагрузки.
Работа двигателя устойчива при S<Sкр на участке графика 0А, при этом она и наиболее экономична.

## Slide 18
КПД асинхронного двигателя
Pм – потери в проводах обмоток (зависят от нагрузки);
h =
P1 – (Pм+ Pст+ Pмех+ Pдоб)
P1
Pст – потери в магнитопроводе;
Pмех – механические потери;
Pдоб – добавочные потери;
P1 – мощность, потребляемая от сети.

## Slide 19
Однофазный асинхронный двигатель
Схема включения

## Slide 20: The END