## Slide 1: Лоскутное шитье.
Пирогова Г.И.,
учитель технологии,
МБОУ «ЦО №40»,
г. Уфа

## Slide 2: Цель занятия:
Обучающая - дать представление о многообразии использования и применения тканевых остатков как древнем, так и современном виде декоративно-прикладного творчества; углубить знание о построении орнамента и подбор по цветам.
Развивающая –передать сведения из истории создания изделий из лоскута, его применение в наше время.
Воспитательная - воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к выполняемой работе.
формирование знаний о разнообразии видов лоскутных техник, особенностях их выполнения.
Задачи занятия:

## Slide 3: ИЗ истории лоскутного шитья
Лоскутная техника своими корнями уходит глубоко в древность.
Зародилась лоскутная пластика в Англии, а затем распространилась в Европе, Америке, Австрии и на Руси. Причиной появления своеобразного лоскутного шитья явилась бедность. Именно она вынуждала женщин из остатков старой одежды делать новую, а также создавать различные изделия окружающего быта.
В России лоскутное шитье стало активно развиваться с середины XIX века, когда широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани фабричного производства. Так лоскутное шитье зародилось и развивалось в крестьянской среде.
Предметы деревенского быта были полезны и красивы: коврики-кругляшки, дорожки из полосок ткани и другое. Они радовали глаза.
Среди городского населения изделия из лоскутов долгое время считалось признаками бедности. И лишь в 70-е годы XX века, когда в моду вошел фольклорный стиль, вновь возник интерес к лоскутному шитью.
Шитье из лоскутков называют еще «лоскутной мозаикой», так как оно похоже на исторически сложившуюся цветную мозаику или витраж.
Лоскутные одеяла и покрывала, занавески и салфетки, панно и скатерти, коврики и дорожки украшают и сейчас интерьеры жилого дома, выставки декоративно-прикладного творчества.
Необходимо отметить, что мастерицы используют даже самые маленькие кусочки тканей, создавая при этом изделия высокого художественного уровня. В наше время лоскутницы упрямо стремятся сохранить прошлое, изучить и развить его. Древние ремесла еще ярче расцветают благодаря труду и творчеству молодых мастеров и мастериц. Их секреты бережно хранятся, передаются из поколений в поколение – и ниточка, связывающая нас с далекими предками, остается целой.

## Slide 4: Инструменты и материалы для лоскутного шитья Ткани
Ткани можно использовать самые различные, можно сказать любые. Техника лоскутного шитья - практически безотходное производство, в работе найдется место для любого лоскутка , для любого обрезка. Ткани для лоскутного шитья могут различаться по составу и по рисунку.
Наиболее популярные и часто применяемые в лоскутном шитье. Они делятся на несколько групп:
Цветочный рисунок наиболее популярен.
Геометрический рисунок (полоска, клетка, горох и др.), при работе с ним необходимо учитывать расположение рисунка.
Тематический рисунок, например, детский - игрушки, зверюшки и др.
Абстрактный рисунок, который трудно выделить как отдельный элемент. Такие ткани хорошо подходят для создания работ с элементами пейзажа, для панно.
Отделочные материалы.
В качестве дополнительной отделки в лоскутных изделиях широко применяется тесьма, кружево, ленты, бахрома, бусины, паетки, пуговицы и др.

## Slide 6: инструменты
Швейная машина, желательно с зигзагообразной строчкой. (конечно лоскутки можно сшивать и в ручную, как делали наши предки.
Утюг необходим для разутюживания швов. Желательно, чтобы он имел устройство для увлажнения ткани.
3. Измерительные инструменты, такие как линейки длинная и короткая, циркуль, прямоугольный треугольник. 4. Миллиметровая бумага или бумага в клетку, для создания схем. 5. Инструменты для резания: острые ножницы, очень удобно использовать специальные дисковые резаки, им можно резать сразу несколько слоев ткани, что значительно ускоряет процесс. К дисковому ножу необходим специальный мат, на котором и нужно резать ткань. 6. Распарыватель. 7. Булавки, желательно тоненькие, их применяют для фиксации элементов и слоев изделия.

## Slide 8: Выбор цвета
1. Швейная машина, желательно с зигзагообразной строчкой. (конечно лоскутки можно сшивать и в ручную, как делали наши предки).
2. Утюг необходим для разутюживания швов. Желательно, чтобы он имел устройство для увлажнения ткани.
3. Измерительные инструменты, такие как линейки длинная и короткая, циркуль, прямоугольный треугольник.
4. Миллиметровая бумага или бумага в клетку, для создания схем.
5. Инструменты для резания: острые ножницы, очень удобно использовать специальные дисковые резаки, им можно резать сразу несколько слоев ткани, что значительно ускоряет процесс. К дисковому ножу необходим специальный мат, на котором и нужно резать ткань.
6. Распарыватель.
7. Булавки, желательно тоненькие, их применяют для фиксации элементов и слоев изделия.

## Slide 10: Техники лоскутного шитья Шитье из полос («колодец», «ананас», «лестница правосудия», «шеврон»)
Шитье из полос — самый распространенный вид лоскутной техники.
Техника, при которой сшивая полосы, а потом разрезая их определённым образом можно получить очень симпатичные блоки для изготовления лоскутных изделий.Лоскуты пришиваются не поочерёдно, линиями, а сшиваются вместе, по краям. Эта техника позволяет использовать отрезы старой одежды, даже поношенные ткани. Обрезанные по краям аккуратно фрагменты сшиваются легко. На припуск достаточно оставлять около 0,5 мм. Эта техника - не нова. Из-за интереса к старинным видам рукоделия она вновь стала актуальной. Несложные - но подробные - выкройки должны состоять из лоскутков-полос различных тканей. Его на английский лад называют квилтинг. Удобнее всего начинать от центра, закрепив здесь первый квадрат или прямоугольник. Вокруг него лоскутное шитье из полос требует разместить другие отрезы ткани.

## Slide 12: шитье из квадратов
Одна из самых старинных лоскутных техник построена на работе с кусочками ткани наипростейшей геометрической формы — квадрат. Цветные квадратики, сшитые по определенным правилам, напоминают красочные шахматные доски. Известна эта техника с тех давних времен, когда тканей, производилось очень мало, они были слишком дороги, и даже лоскутики размером с почтовую марку шли в дело, кстати, это они дали название «почтовая марка» одному из узоров, составленному из крошечных квадратиков.
Особенно часто использовали такое шитье в деревенских семьях, где к каждому кусочку ткани относились очень бережно.
Работать с квадратиками одно удовольствие. Сначала рисуют на клетчатой бумаге цветной узор — эскиз (одна клеточка равна одному квадратику). Многие, не ломая голову, используют готовые рисунки для вышивки крестом и орнаменты для вязания. По эскизу рассчитывают количество квадратиков из тканей определенного цвета. Кроить следует точно по шаблону, иначе квадратики трудно совмещать при сшивании. Крупные лоскутики (более 6x6 см) кроят с учетом долевой — она должна проходить параллельно любой стороне квадратика, в более мелких — долевую не соблюдают. Принцип соединения квадратиков в полотно таков: сначала их сшивают в полосы, а затем полосы — между собой. Для прямоугольного изделия квадратики сшивают в полосы по более короткой стороне — так намного удобнее.

## Slide 14: шитье из треугольников («русский квадрат», «звезда Огайо», «мельница», «карточный фокус» и др)
С треугольниками легко работать: из них можно «сочинить» любой геометрический орнамент и при необходимости разложить самый сложный на треугольники, каким бы замысловатым он ни был.
Наиболее часто используют лоскуты в форме прямоугольных равнобедренных треугольников, их кроят по шаблону, располагая его на ткани так, чтобы направление долевой нити совпадало с одной из коротких сторон треугольника, затем складывают треугольники по два и сшивают по длинной стороне — получаются квадраты, которые соединяют в полотно.
При раскрое большого количества двухцветных пар треугольников используют такую «хитрость»: сначала вырезают из тканей двух цветов по одинаковому количеству квадратов (со стороной, равной стороне треугольника в готовом виде плюс припуск на шов), складывают лицевыми сторонами по два квадрата разного цвета, скрепляют булавками, намечают диагональную линию и прокладывают вдоль нее 2 строчки на расстоянии припуска на шов от диагонали. Разрезают по диагонали, разворачивают лоскуты, заглаживают припуск в сторону более темного — образуется 2 двухцветных квадрата.
Разноцветные треугольники сшивают, применяя другую «хитрость»: их складывают попарно, скалывают и сострачивают на машинке, одну пару за другой, не обрывая нити, а затем нити разрезают.

## Slide 16: Свободная техника (роза, сумасшедший квилт)
Крейзи-квилт (англ. crazy quilt) или безумные(сумасшедшие) лоскутки - очень необычная творческая техника, в которой в свою очередь смешалось множество швейных и вышивальных техник. Если обычный квилтинг - это геометрия и математика, одним словом, порядок. То крейзи-квилт - это самый настоящий полет фантазии. К тому же практичный и экономичный, для создания очередного шедевра запросто подойдут одиночные разноразмерные лоскутки, пуговицы и бусины, остатки кружева и т.д.
«Крейзи» - одно из остроумнейших изобретений в лоскутном шитьё, помогающее решить головоломку: как из вороха разноцветных, никому не нужных обрезков тканей, специально ничего не выкраивая, можно создать что-то полезное, оригинальное и красивое. В дело идут даже крохотные кусочки, потому изделия напоминают пёстрые мозаичные картинки, в которых, кажется, лоскуток с лоскутком соединены беспорядочно, в неожиданных цветовых сочетаниях с обилием ломаных линий.
Этот блок можно шить в любом порядке, и нет правил, которые указывали бы на то, правильно или нет сшит этот блок.

## Slide 18: Изделия, выполненные в технике лоскутного шитья.

## Slide 21: Закрепление изученного материала
Каковы причины возникновения лоскутного шитья?
Какие существуют техники лоскутного шитья?
Почему деталь для основы изделия нужно выкраивать немного больше?
Зачем нужно выстирать ткань перед занятием лоскутным шитьем?
Актуально ли лоскутное шитье сегодня?

## Slide 22: Полезные сайты
https://zhannet.jimdofree.com
http://www.lenagold.ru/fon/pred/bum/buk/23.html
http://www.vsehobby.ru/bystroe_loskutnoe_odejalo.html?print=1
http://aniola-patchwork.blogspot.ru/2013/03/blog-post_15.html
http://www.liveinternet.ru/users/3805766/post319407012/
http://zhenskievoprosy.ru/chto-takoe-pechvork.html
http:/.yandex.ru›картинки лоскутное шитье
http://homeli.ru/dekor/vyshivka/pechvork/loskutnoe-
shite-rasivo-i-legko-dlya-Nachinayushchikh
https://uchitelya.com/
Учебник «Технология» 5 класс.