## Slide 1: Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки на профессии «водитель дрезины», «машинист автомотрисы», «машинист мотовоза» № 606 18.04.2025г.
ПТМ 1 «Управление специальным железнодорожным подвижным составом»
Раздел № 2: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин
Учебное занятие 9 – 10: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Назначение и применение автомотрис, мотовозов
и дрезин.

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ:
1 Изучить особенности общего устройства автомотрис, мотовозов и дрезин.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
2.1. Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин
2.2. Назначение и применение автомотрис, мотовозов
и дрезин.
2.3Конструктивные особенности по видам машин
Разработал преподаватель Кобельков А.Л.
1
2
3
ВОПРОСЫ ПО ИТОГАМ ЗАНЯТИЯ
2
3.1. Назначение подъемно-транспортных машин
3.2. Назначение мотовозов?
3.3. Назначение автомотрис?
3.4. Назначение структурной схемы машины?
3.5. Перечислите обязательные составные части машины?
3.6. Перечислите основные характеристики машин?
3.7. Что изображают на структурной схеме машины?

## Slide 3: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Назначение автомотрис, мотовозов и дрезин
Назначение, область применения и виды подъемно - транспортных машин, применяемых на железнодорожном транспорте.
3
Подъемно - транспортные машины предназначены – для погрузки, перевозки, выгрузки элементов ВСП, выполнения монтажных и маневровых работ, служат источником энергии для механизированного путевого инструмента, могут оснащаться дополнительным оборудование.

## Slide 4: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Назначение автомотрис, мотовозов и дрезин
Назначение, область применения и виды подъемно - транспортных машин, применяемых на железнодорожном транспорте.
4
МПТ-Г самоходный четырехосный экипаж с двигателем внутреннего сгорания. Данный вид машины относится к категории путевой техники для служб пути. Помимо телескопического крана мотовоз оснащен краном-манипулятором, позволяющим дополнительное использование большого количества сменного навесного оборудования

## Slide 5: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Назначение автомотрис, мотовозов и дрезин
Назначение, область применения и виды подъемно - транспортных машин, применяемых на железнодорожном транспорте.
5
МПТ - 6
- самоходный двухосный экипаж с двигателем внутреннего сгорания. Данный вид машины относится к категории путевой техники для служб пути. Используется как машина для текущего содержания железнодорожного пути, а также как тяговая и маневровая единица.

## Slide 6: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Назначение автомотрис, мотовозов и дрезин
Назначение, область применения и виды подъемно - транспортных машин, применяемых на железнодорожном транспорте.
6
МПТ -4
- самоходный двухосный экипаж с двигателем внутреннего сгорания. Данный вид машины относится к категории путевой техники для служб пути. Используется как машина для текущего содержания железнодорожного пути, а также как тяговая и маневровая единица.

## Slide 7: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Назначение автомотрис, мотовозов и дрезин
Назначение, область применения и виды подъемно - транспортных машин, применяемых на железнодорожном транспорте.
7
Основным средством механизации работ на контактной сети являются автомотрисы, которые используют для ТО и ремонта контактной сети работы, погрузочно-разгрузочных и монтажные работ, для перевозки людей (пассажирские автомотрисы).

## Slide 8: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Конструктивные особенности по видам машин
8
Мотовоз МПТ-6 конструктивно отличается от предыдущих моделей тем, что силовая установка с приводом установлена в средней части платформы под полом, что позволило освободить площадь платформы и увеличить её грузоподъемность

## Slide 9: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Конструктивные особенности по видам машин
9
Мотовоз МПТ-6
Мощность от двигателя передается через карданные валы, распределительный редуктор на насосы, компрессор, гидропередачу и через карданный привод на осевые редукторы колесных пар и трехфазный генератор.

## Slide 10: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Конструктивные особенности по видам машин
10
Краны МПТ-4 и МПТ-6 аналогичны по конструкции, но имеют некоторые отличия по технологическим возможностям, мотовоз МПТ-6 оборудован лебедкой для подтаскивания грузов со стороны в зону крана, при работе с краном и прицепным оборудованием может передвигаться с регулируемой рабочей скоростью до 10 км/ч.

## Slide 11: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Конструктивные особенности по видам машин
11
АДМ-1,5 ЭЛ в отличие от аналогов 1АДМ-1,3 и 1АДМ-1,5 имеет ряд отличительных достоинств:
наличие пантографа-токосъемника, используемого также и для отслеживания состояния контактного провода методом визуального наблюдения

## Slide 12: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин Конструктивные особенности по видам машин
12
- современная эргономичная кабина машиниста с большой площадью остекления.
- использовано новое поколение бортовой системы автоматического контроля параметров и управления путевой машиной

## Slide 13: Общее устройство автомотрис, мотовозов и дрезин
13
Спасибо
за внимание.